模 块 电 源 规 格 书

##### PF15-28D15

| 批准 | 审核 | 拟制 |
| --- | --- | --- |
| 版本：A/0 |

深 圳 市 贝 峰 科 技 有 限 公 司

- 技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 输入 特性 | 额定直流电压 | 28V |
|  | 直流电压范围 | 15V~36V |
|  | 直流电流 | ≤1.3A(15V输入时) |
| 输出特性 | 直流电压 | Uout1： +15.0V | Uout2： -15.0V |
|  | 最小负载电流 | Iout1＝Iout2＝0A |
|  | 最大负载电流 | Iout1＝Iout2＝0.5A |
|  | 额定功率 | 14W |
|  | 直流电压精度 | ±3%（Iout1＝Iout2） |
|  | 纹波噪声电压 | ≤100mV | ≤100mV |
|  | 输入变动率 | ±1% |
|  | 负载变动率 | ±1% |
|  | 温度系数 | ±0.02%/℃ |
|  | 效率(Typ.) | 80%(100%负载) |
| 附带功能 | 使能控制CNT | 允许输出：低电平或悬空ON； 禁止输出：高电平OFF 3V～6V |
|  | 输入过压保护 | 39V±1.5V |
|  | 输出短路保护 | 短路去掉后可自动恢复。 |
| 周围环境 | 工作温度 | -55℃～+85℃ |
|  | 工作湿度 | 15%～85% RH |
|  | 储存温度 | -60℃ ～ 125℃ |
|  | 储存湿度 | 10%～95% RH |
| 综合特性及其它 | 隔离电压 | 输入-输出 | 500Vdc/1min/0.5mA |
|  |  | 输入-机壳 | 500Vdc/1min/0.5mA |
|  |  | 输出-机壳 | 500Vdc/1min/0.5mA |
|  | 绝缘阻抗 | 输入-输出 | ≥10MΩ |
|  |  | 输入-机壳 | ≥10MΩ |
|  |  | 输出-机壳 | ≥10MΩ |
|  | 标准 | GJB2438A-2002、 Q/SEPO 2-2004 |
|  | 散热方式 | 自然风冷 |
|  | 振动 | 5 - 10Hz:振幅0.35mm; 10-55Hz: 振动 30min;每小时速度为50m/ S2 按X, Y, Z 方向振动 |
|  | 重量 | 23g |
|  | 尺寸 | 31.5mm*20.5mm*13.5mm |
|  | MTBF | 100年 MIL-HDBK-217 |

二、外型结构（单位：mm）

2.1 外型尺寸

2.2 输入，输出线定义

| 管脚说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双 路 | CNT | -Vin | +Vin | NC | +Vo | GND | -Vo | NC |

2.3 使用注意事项

1、在使用过程中禁止输入电压极性加反。

2、使用中应有良好的散热，以延长使用寿命。

3、模块电源的输出端可以外加电解电容，但过大的容量和过低的ESR（等效串联电阻）可能会引起模块工作的不稳定，或造成过流保护点变小。推荐输出电容10μF电解电容。

4、本电路具有短路保护功能，电路处于短路状态条件下时间应不超过30秒。

- 包装、运输、贮存

  - 包装

包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门检验合格证、制造日期。

  - 运输

适应于陆、海、空运输，运输中应注意防水、防潮及文明装卸。

  - 贮存

产品应包装贮存，环境温度 -55℃～+105℃,环境湿度10%～95%,距离地面20Cm以上。避免与易燃、易爆、腐蚀化学品贮存，并且无强冲击、振动和强磁场。

四． 标贴